# 第三届“黄石工匠”职业技能大赛

# 维修电工技术工作文件

# 1．项目的技术描述

# 1.1 本项目的名称

第三届“黄石工匠”职工职业技能大赛维修电工项目

# 1.2 本项目的技术描述

维修电工是从事机械设备和电气系统线路及器件的安装、调试与维护、修理工作的人员。维修电工主要掌握：维修电工基础和基本技能，室内线路的安装，接地装置的安装与维修，常见变压器的检修与维护，各种常用电机的拆装与维修，常用低压电器及配电装置的安装与维修，电动机基本控制线路的安装与维修，常用机床电气线路的安装与维修，电子线路的安装与调试，电气控制线路设计，可编程控制器及其应用。

# 1.3 选手的能力要求

为全面考查参赛选手的职业综合素质和技术技能水平，实际技能操作比赛包括PLC编程、人机界面编程、变频器调整和应用、控制功能实现、电气接线与调试等部分内容。根据竞赛组委会提供的有关资料，参赛的选手完成工作任务。

# 1.4 选手的知识要求

1.4.1电工测量的基本知识

# 1.4.2 电气图绘制与识图的基本知识
    1.4.3 电气设备维修的基本知识

# 1.4.4电气控制系统设计与调试的基本知识

# 1.4.5 PLC编程知识

# 1.4.6变频器调整和应用知识

# 1.4.7人机界面编程、联机、调试知识

# 2．裁判员和选手

# 2.1 裁判员的条件和组成

依据第三届“黄石工匠”职工职业技能大赛维修电工项目的比赛规则，裁判员应具有团队合作、秉公执裁等基本素养。在比赛前，要经过培训比赛规则、评分方法、技术标准后才能从事工作。

裁判员由组委会在全市专家团队中挑选人员组成竞赛评判团队，参加赛前培训和技术交流，签署《裁判责任书》。

# 2.2 选手的条件和要求

2.2.1参加区级选拔赛获得电工比赛前三名的选手进入黄石市工匠预赛（后简称市预赛）；

2.2.2在市预赛获得前八名的选手，进入决赛；

2.2.2具备黄石户籍，在黄石市从事相关行业技能人员均可报名参赛，性别、年龄、职业、从业年限、技能等级不限。已获得“黄石工匠”荣誉称号的人员不再报名参赛。

# 3．竞赛题目

# 3.1 竞赛项目的组成

由理论考试和实操竞赛两部分组成，采取个人赛方式，预赛仅考核实操，决赛分理论测试和实操竞赛，理论测试占总成绩30%，实操竞赛占总成绩70%。

表1 各模块的配分权重

| 比赛阶段 | 模块 | 配分权重 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预赛 | 实操 | 100% | 100分 |
| 决赛 | 理论答辩 | 30% | 100分 |
|  | 实操 | 70% |  |

# 3.2 考核模块的内容

表2 考核模块的内容

| 考核模块 | 考核内容 | 答题时间 |
| --- | --- | --- |
| 理论答辩 | 工种专业知识，岗位应知应会，创新能力（共三题） | 5分钟/道，总计15分钟 |
| 实操考试 | 根据任务要求，完成电气系统安装与调试 （共一题） | 120分钟 |

# 3.3 理论题的评分标准

按实际出题（非样题），每个知识点应有相应的分值，答对得分。

# 3.4 实操考核的评分标准

| 序号 | 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件检查 | 5 | 1、未对线材进行检查扣1分 2、电器元件漏检或错检,每处扣1分 |  |  |
| 2 | 接线 | 20 | 不能正确选择工具，每项扣1分 浪费线材，每根扣0.5分 3、接线露铜过长或压绝缘层，每处扣0.5分 4、导线未进入线槽，每根扣0.5分 5、接线、布线不整洁扣1～10分 6、损伤导线绝缘或线芯，每根扣1分 |  |  |
| 3 | I/O分配表、电气原理图设计 | 10 | 1、设计的点数与系统要求功能不符，每处扣1分 2、功能标注错误或漏标每处扣0.5分 3、电气原理图绘制图标错误每处扣1分 |  |  |
| 4 | 编制程序 | 20 | 1、梯形图画法不符合规定，扣2分。未画梯形图，扣2分 2、指令输入方法不正确，情扣2分 3、程序编译或传输不成功，第一次扣2分，第二次本项不得分 4、程序未能实现要求功能，该项不得分 |  |  |
| 5 | 功能实现 | 30 | 功能未实现，每处扣1~5分 未联机调试，该项不得分 |  |  |
| 6 | 通电试车 | 10 | 第一次不成功，扣5分， 第二次不成功不得分 |  |  |
| 7 | 安全与文明生产 | 5 | 违反安全文明生产规程，扣1～5分 安全防护用品穿戴不齐，扣2分 不服从裁判员的指挥，取消比赛资格 |  |  |
| 时间要求：120分钟 开始时间： 结束时间： 完成时间： | 裁判员签字： | 合计 |  |  |
|  | 核分人签字： | 年 月 日 |
| 否定项：操作中损坏设备。考核时间到后，不服从裁判员的管理仍继续操作。 |

# 注：评分标准以实际出题及评分标准为准。

# 4. 命题方式

# 4.1竞赛命题原则

# 决赛统一按照国家职业资格二级知识标准和技能要求进行。4.2命题要素（命题主要内容及考核重点）

1、电气控制系统设计与接线：

在规定的时间内，根据竞赛组委会提供的有关资料，使用设备和工具，完成电气控制系统的安装。

考核重点：接线、安装

2、电气控制系统编程调试：

根据给出的要求对电气控制系统进行调试，实现电气控制系统功能。

考核重点：人机交互、编程、调试

# 5. 成绩评判方式

# 5.1 评判流程

赛前评判培训 — 现场评判记录（评分表） — 交接记录。

比赛结束后，当场、当天进行评判。评判时，选手不许在场，场地只有裁判人员工作。

# 5.2 评判的方法

5.2.1 采用现场客观打分和作品评价打分。

5.2.2 由裁判组为参赛选手的每个评分点分别打分，选手得分为裁判组成员评分的平均值。

5.2.3 各模块按照评分细则进行评分，总分100分。

5.2.4 综合成绩等于各模块成绩与其权重乘积的总和。

# 6．竞赛规则

# 6.1 裁判人员须知

6.1.1 裁判员必须服从裁判长的领导，在裁判长领导下，依据评分标准和评分细则，公平、公正、真实、准确地完成竞赛评分工作。

6.1.2 开赛前查验参赛选手身份证和参赛证是否与应考人相符，并向选手宣布考场规则和考场纪律。

6.1.3 裁判员必须佩带裁判员胸牌，仪表整洁，举止文明、礼貌，接受参赛人员的监督。

6.1.4 遵守职业道德，文明裁判。保守大赛试题秘密，严肃赛场纪律。

6.1.5 严格遵守大赛时间规定，不得擅自提前或延长选手比赛时间。

6.1.6 严格执行大赛规则，除应向参赛选手宣读竞赛须知外，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的内容。

6.1.7 竞赛过程中如出现问题或异议，服从总裁判长的裁决，避免参赛选手和相关人员发生争执。

6.1.8 大赛组委会正式公布成绩和名次前，裁判员不得私自与参赛选手或代表队联系，不得透露有关情况。

6.1.9 坚守岗位，不迟到、早退，无特殊情况不得在竞赛期间请假。

6.1.10 裁判员自行准备，并穿戴比赛现场相应的安全劳保用品。

6.1.11裁判员要提醒选手注意操作安全，对选手的违规操作或可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作应立即制止并向现场负责人报告。

# 6.2 选手须知

6.2.1 参赛选手按照技术文件和测试项目试题要求在规定的时间内独立完成各测试模块。

6.2.2 参赛选手必须佩带参赛证及穿戴比赛规定的参赛服装参赛，务必按时到达指定竞赛场地参赛，并接受裁判员的检查。

6.2.3 参赛选手进入赛场时，除按大赛技术文件规定携带比赛用品外，严禁携带其他技术资料、工具书、通讯工具进入竞赛场地。

6.2.4 竞赛过程中如出现设备问题，裁判员暂停比赛计时，并及时报告裁判长，由裁判长确认原因后做出处理决定。

6.2.5 选手在竞赛过程中不得擅自离开竞赛场地，如遇有特殊情况需经裁判员同意后特殊处理。

6.2.6 竞赛在规定时间结束时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，随后进行相关的清理工作，经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

6.2.7 参赛选手不得损坏竞赛场所的设备、器材，并自觉维护竞赛场所的环境卫生，操作设备应谨慎，不得使用非竞赛用设备、器材。

6.2.8 竞赛过程中因违反安全操作规程造成设备或人身安全事故者，按相关规定追究责任。

6.2.9 保持考场安静，不得大声喧哗或吸烟。

# 7.基础设施

# 7.1 设施要求

参考案例表述：

每个比赛工位之间互不干扰,每个竞赛工位标明编号,竞赛材料、工具、耗材等，在每个模块比赛时，直接分发到竞赛工位。赛场采光、照明和通风良好，在竞赛区设置裁判评委工作区1个，成绩评判登录区1个，选手开会、休息区一个，在不影响选手比赛的情况下，设置参观通道。场设有饮水机、垃圾桶。

# 7.2 设备、工具及材料

7.2.1竞赛组委会提供的工具及材料

1.PLC；

2.变频器；

3.触摸屏；

4.模块；

5.三相异步电动机；

6.交流接触器；

7.中间继电器；

8.开关电源；

9.电工胶木板；

10.塑料线槽；

11.电工胶木板；

12.塑料线槽；

13.空气开关；

14.导线；

15.接线端子；

16.编码器

7.2.2选手自带工具

- 常用电工工具；

常用各种规格螺丝刀、试电笔、剥线钳、万用表、尖嘴钳、电工胶布、笔记本电脑等其他相关工具

- 试题作答工具：

黑签字笔、铅笔、橡皮擦等

3.劳防用品：

护目镜、防护手套等

# 8.竞赛场地

# 8.1 场地布置要求

比赛场地的地面应有地平漆，有相关指示标识牌，作业工位有醒目的标识线。

# 8.2 场地照明要求

8.2.1 比赛场地应采光良好，有玻璃窗，能保证白天进行正常的比赛。

8.2.2 比赛场地应安装足够的节能灯，能保证在傍晚或光线暗时也能进行正常的比赛。

8.2.3 每个比赛工位应配备照明灯或电筒。

# 8.3 场地消防和逃生要求

8.3.1 比赛场地内必须悬挂“紧急情况安全疏散图”，并有醒目的“安全出口”指示牌。

8.3.2 比赛场地内应留有至少1.5米宽的“安全疏散通道”，地面画有清楚的“安全通道标识线”。

8.3.3 比赛场地内必须配备足够的“灭火器”，保证每一个比赛工位有一个灭火器。

# 9.安全要求

# 9.1 选手安全防护措施要求

9.1.1 选手在比赛场地内必须一直穿戴工作装。

9.1.2操作过程中有可能造成眼睛伤害时应佩戴防护眼镜。防护眼镜由参赛者自带。

9.1.3 选手在操作过程中有可能造成手部伤害时应佩戴布手套或线手套，当手接触油污或有害液体时佩戴胶手套。手套由参赛者自带。

# 9.2场地整洁保持要求（有毒有害物品的管理和限制）

9.3.1 比赛场地内必须配备垃圾分类回收箱，保证及时处理垃圾。

9.3.2 比赛场地内必须配备扫帚、拖把、纸巾等，保证及时清除油污和垃圾。

9.3.3 比赛场地应根据需要配备洗件盆、贮件盒、毛刷、毛巾等，并配备废料回收设备。

# 9.4 医疗设备和措施

9.4.1 比赛场地内必须设立医疗救助点。

9.3.2 准备常用的治疗感冒、发烧等疾病的药品。

# 10.绿色环保

# 10.1 环境保护

10.1.1 保持现场地面清洁。

10.1.2 防止粉尘污染。

10.1.3 防止噪声污染。

10.1.4 节约使用水、电、气。

10.1.5 废旧物料分类放置。

10.1.6 使用节能设备和电子产品。

# 10.2 循环利用

# 垃圾分类放置。

# 第三届“黄石工匠”职业技能大赛

# 维修电工样题

# 第一部分：理论

1、简述更换PLC锂电池的步骤和注意事项？

2、什么是伺服电动机？有几种类型？工作特点是什么？

3、直流电机检修后，应做哪些试验？

# 第二部分：实操

任务：采用PLC、变频器、触摸屏的三层电梯控制

一、考试任务

试用PLC、变频器、触摸屏设计一个由编码器定位的三层电梯的控制系统。

# 1、控制要求

(1)电梯停在一层或二层，三层呼叫时，则电梯上行至三层停止。

(2)电梯停在三层或二层，一层呼叫时，则电梯下行至一层停止。

(3)电梯停在一层，二层呼叫时，则电梯上行至二层停止。

(4)电梯停在三层，二层呼叫时，则电梯下行至二座停止。

(5)电梯停在一层，二层和三层同时呼叫时，则电梯上行至二层停止5秒，然后继续自动上行至三层停止。

(6)电梯停在三层，二层和一层同时呼叫时，则电梯下行至二层停止5秒，然后继续自动下行至一层停止。

(7)电梯上行途中,下降招呼无效;电梯下降途中,上行招呼无效。

(8)轿厢所停位置层召唤时，电梯不响应召唤。

(9)电梯楼层定位采用旋转编码器脉冲定位，不设磁感应位置开关。

(10)具有上行、下行定向指示，上行或下行延时起动。

(11)电梯到达目的层站时,先减速后平层,减速脉冲数根据现场确定。

(12)电梯具有快车速度50Hz、爬行速度6Hz

(13)电梯起动加速时间2S、减速时间1S。

(14)触摸屏要求有3个界面

1、主界面（“黄石工匠大赛”实操制作考试，考生名、考号、进入其他界面的按钮等）

2、设置界面，需可设置楼层位置、原点复位、当前位置、返回界面等

3、运行界面，包含当前楼层指示、呼叫按钮、紧急停止按钮、报警灯、返回界面